# Adaptación de una línea de transmisión con un stub

Por medio de este método es posible adaptar una línea mediante un stub de longitud  ls a una distancia d de la carga.

Dado el siguiente esquema:

Si partimos con los datos conocidos:

f  =   Frecuencia de trabajo.

Z0 =   Impedancia característica de la línea.

ZL =   Impedancia de carga.

## Ejemplo numérico:  f = 450Mhz ; Zo = 50( ; ZL = (150 - j50)(

Nuestras incógnitas serán:

d = Distancia del stub a la carga.

lS = Longitud del stub.

Nota: En los gráficos que vamos a presentar más adelante, debemos notar que el paso que se enuncia está dibujado en rojo, mientras que los de color azul provienen de gráficos anteriores.

# Pasos para la resolución del problema

Como el stub se encuentran en paralelo vamos a usar al diagrama de Smith como Gráfico de Admitancia

1(- Normalizamos la ZL respecto de la impedancia característica Zo y la llamamos: zl,  de tal forma que:  zL = ZL/Z0.

Ubicamos en el gráfico la zL hallada y trazamos una circunferencia centrada en el diagrama y que pasa por el punto zL.. Trazamos una semirrecta que nace en zL y que pasa por el centro del diagrama hasta que vuelva a cortar la circunferencia trazada. En dicha intersección tenemos yL que es la admitancia de carga normalizada.

Ejemplo numérico: zL = (3 - j1)              del gráfico sacamos  yL = (0,3 + j0,105).

2(- Partiendo desde el punto  yL  (correspondiente a la posición de la carga), al recorrer el circuito hacia el generador, el punto representativo en el diagrama estará en las sucesivas posiciones, correspondiente a una rotación horaria, sobre la circunferencia previamente trazada. De esta forma se buscará la primera intersección con la circunferencia  g = 1. Allí habrá de insertarse el stub; esto se justifica en el hecho que el stub sólo puede modificar la parte  imaginaria de la admitancia  yab . Para lograr la adaptación que se busca, deberá cumplirse:

yABdesp// = yABantes// + ystub

como:   	yAbdesp(// = 1 + j0

yABantes// = 1 + jbABantes//

ystub = 0 + jbstub

por lo tanto:

bstub = - bABantes//

y luego para poner d  en metros:

Ya en ese lugar y sobre la circunferencia marcada anteriormente, tenemos definida la admitancia yab y ese es el valor que tengo en los puntos A-B del circuito sin conectar el stub.

Ejemplo numérico: yab = (1 + j1.3) ;  d = 0,152( = 0,101m

3(- Si ahora conectamos al stub tenemos que:

Para el stub,  yS = gS +  jbS,  pero como es reactivo puro,  gS = 0   por lo tanto  yS = bS

Podemos calcular el valor de bS  haciendo:

bS = 1 – yab

bS =  – bab

Ya hallado el valor del stub, lo ubicamos en el diagrama y de esta forma podemos calcular la longitud del stub lS  que en nuestro caso, por tener una terminación en corto circuito partimos de z = 0   ( y  g = ), siempre en sentido hacia el generador hasta el valor hallado de bS1.

Nota: En caso de tener una terminación en circuito abierto partimos de z =   (y = 0)  y también en sentido hacia el generador hasta llegar al valor bS1.

Ejemplo numérico:                   bS = -1,3 ; Ls = 0,104( = 6,93cm

Realizado en colaboración con el alumno G. V. CONTE curso R-3055 / 2001  Prof.  Ing. Dworniczak