Trabajo Práctico de Laboratorio:

REFLECTOMETRIA EN EL TIEMPO

(Informe presentado por el alumno Nelson Montaño del curso R-3031 del año 2000)

Definamos el factor de velocidad  como la relación entre la velocidad de la onda en el coaxil  y la velocidad de la luz .

para el polietileno se tiene

(1)

Teniendo en cuenta la propagación de la onda desde el generador hasta el extremo del coaxil y su retorno al osciloscopio nos queda

(2)

donde  es el tiempo transcurrido entre el pulso incidente y el reflejado, medido en el ORC.

Ahora si igualamos las expresiones (1) y (2)

como el valor de  es

Calculamos la atenuación con los valores medidos de  y

dado que V y V

Debemos tener en cuenta que la onda recorre dos veces el cable coaxil, entonces

(*)

Cálculo de

siendo

como

esta última ecuación nos permite, con el método reflectométrico, hallar el  de un coaxil.

Conociendo la  de la línea que es de  nos fijamos qué es lo que sucede en la pantalla del ORC cuando conectamos en su extremo un resistor de . Evidentemente el pico del pulso reflejado desaparece del osciloscopio porque ambos valores son coincidentes por lo que el sistema se encuentra adaptado, es decir .

Debemos recordar que unos minutos antes habíamos observado que estando la línea en cortocircuito el pico del pulso reflejado estaba en contrafase mientras que en un circuito abierto tenía la misma fase. En ambos casos estos picos eran algo menores que el pico del pulso incidente, debido a la atenuación.

(*) Nota

resistencia en radiofrecuencia

La especificación de la atenuación en  es un dato insuficiente si no viene acompañado de la  (frecuencia) a la que fue hecha la medición.